ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Услуга

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: „Упражняване на строителен надзор на обект „Възстановяване и укрепване на мост на общински път GAB1172, с. Ряховците”, община Севлиево “

## ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Севлиево

Адрес на Възложителя: Община Севлиево, област Габрово, пл. „Свобода“ № 1

# 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Строителният надзор трябва да осигури надежден контрол върху качеството на планираните строително-монтажни работи като защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес при изпълнение на поръчката. Той ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство, свързано с надзора на строителните дейности, а също така ще съблюдава и проверява дали Изпълнителя на строително-монтажните работи ще извършва същите в съответствие с техническите норми и изисквания на специализираното законодателство (Закон за устройство на територията и подзаконовите актове към него) и одобрените инвестиционни проекти.

Целта на процедурата е да се избере изпълнител, който ще упражнява строителния надзор на строителството, което ще се изпълнява на общински път GAB1172, с. Ряховците, община Севлиево.

# 2. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

Строителният надзор ще се извършва по време на строително-монтажните работи на обект „Възстановяване и укрепване на мост на общински път GAB1172, с. Ряховците”, община Севлиево.

Обектът предмет на строителство е ІІІ-та категория.

Избраният за изпълнител на настоящата поръчка ще упражнява строителен надзор на обект: „Възстановяване и укрепване на мост на общински път GAB1172, с. Ряховците”, община Севлиево

  - Описание на обекта за СМР

2.1.1 Обяснителна записка: Съществуващото съоръжение е едноотворен сводов каменен мост с отвор на свода 1_=14 м и средна височина от установено водно ниво до пътното платно 4.0 м,* Свода се намира в добро състояние. Челните стени над свода и крилата от каменна зидария са с локални повреди и компрометирани фуги.

По конструкцията има прораснали храсти, кореновата система на които разрушават каменната зидария. Поради малкия широчинен габарит съоръжението създава проблеми за едновременно ползване от превозни средства и пешеходци. Каменният парапет на оттока е бил частично разрушен и липсващата каменна зидария е заменена с бетонов парапет. Целият парапет на оттока е леко наклонен навън.

Проектът има за цел да стабилизира челните повърхности на каменната зидария на втока и оттока и долната повърхност на свода. С предложената в проекта укрепваща конструкция се решава и проблема с малкия широчинен габарит, като едновременно се укрепва челната стена на оттока и се създава малка пешеходна конструкция.

В момента ширината на пътното платно върху съоръжението е 5.15 м, а след изграждане на укрепващата конструкция ще стане 5.60м плюс тротоар с ширина 1.5 м.

    - Конструктивно решение:

Укрепващата конструкция се състои от два стоманобетонови обемни устоя и плочогредова конструкция в зоната на свода. Плочогредовата конструкция е съставена от една надлъжна стоманобетонова греда, две напречни греди в двата края на надлъжната и стоманобетонова плоча. Стоманобетоновата плоча се носи от гредата и челната каменна зидария на сводовия мост при оттока. Устоите са съставени от две части: главни устои, носещи плочогредовата конструкция и преходни задни части, с които се достига до двата бряга на реката. Под плочата на новата конструкция остават съществуващи комуникации на ел. и ТТ кабели и водопровод. В новите устои се оформят ниши, в които преминават тези комуникации.

3. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят да извършва строителен надзор в пълен обем на предвидените от Закона за устройство на територията (чл. 168) отговорности и задължения, НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта в експлоатация.

Изпълнителят упражняващ строителен надзор при изпълнение на строителството на обекта да следи за:

- законосъобразно започване на строежа;

- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал 1-3 от ЗУТ;

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

Изпълнението на Строителния надзор на строителството на обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се осъществи въз основа на изходна информация: технически проект и технически спецификации в съответствие с действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

Консултантът (строителният надзор) се задължава да представлява възложителя пред всички държавни и общински органи, съгласно §2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите.

Консултантът (строителният надзор) се задължава, при констатирано правилно и законосъобразно изготвяне на актовете и протоколите по време на строителството, да ги подписва своевременно.

Консултантът (строителният надзор) се задължава да представлява Възложителя и да защитава неговите интереси пред строителя, с който Възложителя има подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи за обекта предмет на този договор.

Консултантът (строителният надзор) се задължава да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на съответния строеж.

Консултантът (строителният надзор) се задължава след завършване на строежа да състави технически паспорт, съгласно чл. 176А от ЗУТ, в обхвата и съдържанието на Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите.

След приключване на строително - монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя.

При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.

Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

Предмет на поръчката са и всички други дейности необходими за осигуряване на ефективен и качествен контрол по изпълняваните строителни работи, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи.

Участникът може да упражнява строителен надзор само при наличие на Удостоверение /Лиценз/ за извършване на дейности по чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ или еквивалент (за чуждестранни лица) чрез екип от технически правоспособни лица, съгласно изискванията на чл.167 от ЗУТ.

Изпълнителят трябва да разполага с екип от достатъчно на брой и с подходяща квалификация и правоспособност експерти с оглед пълното, точно, своевременно, качествено и компетентно осигуряване на строителен надзор на обекта. Всеки от експертите в екипа трябва да е независим и без конфликт на интереси в отговорностите си.